## Slide 1
TCP/IP 4계층 모델
영우

## Slide 2
목차
01 계층구조
02 애플리케이션 계층
03 전송 계층
04 인터넷 계층
05 링크 계층
06 계층 간 데이터 송수신 과정
07 PDU

## Slide 3
계층 구조
물리
데이터 링크
네트워크
전송
세션
프레젠테이션
애플리케이션
OSI 7계층
링크
인터넷
전송
애플리케이션
TCP/IP 4계층
FTP/HTTP/SSH/SMTP/DNS
TCP/UDP/QUIC (포트번호)
IP/ARP/ICMP
MAC/이더넷
각 계층은 역할을 분담하고있다

## Slide 4
애플리케이션 계층
FTP : 파일을 전송하는 데 사용되는 표준 통신 프로토콜
SSH : 암호화 네트워크 프로토콜 (Secure Shell)
HTTP : 웹 사이트를 이용하는데 쓰는 프로토콜
SMTP : 전자 메일 전송을 위한 인터넷 표준 통신 프로토콜
DNS : 도메인 이름과 IP 주소를 매핑해주는 서버 (Domain Name System)
프로토콜 : 통신을 위한 약속 (통신규약)
운영체제 ex)윈도우, iOS, 리눅스, 안드로이드
애플리케이션 = 프로그램 = 앱 ex)카카오톡 등
프로그램
시스템 프로그램
응용 프로그램

## Slide 5
전송 계층 - TCP
패킷 사이의 순서를 보장하고 수신 여부를 확인
연결지향 프로토콜, 신뢰성, 흐름 제어, 혼잡 제어
3-way handshake의 과정을 통해 연결 성립(세션 연결, 신뢰성 확보)
4-way handshake의 과정을 통해 연결 해제(세션 종료)
가상회선 패킷 교환 방식 사용
연결지향 : 송신 호스트와 수신 호스트가 전용의 데이터 전송 경로(세션)를 만드는 것을 의미
패킷 : 네트워크를 통해서 전송되는 데이터 조각, 데이터는 전송 전에 분할되고 전송이 완료되면 조립된다
호스트 : 네트워크에 연결된 PC
패킷 설명 : https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/network-layer/what-is-a-packet/

## Slide 6
전송 계층 - 가상회선 패킷 교환 방식
송신 호스트
수신 호스트
각 패킷에는 가상회선 식별자가 포함되며 가상회선을 통해 전송된 순서대로 도착한다
2
1
3

## Slide 7
전송 계층 - UDP
패킷 사이의 순서를 보장하지 않고 수신 여부를 확인하지 않음
비연결형 프로토콜
안정성은 떨어지지만 속도는 TCP보다 빠름
데이터그램 패킷 교환 방식 사용

## Slide 8
전송 계층 - 데이터그램 패킷 교환 방식
송신 호스트
수신 호스트
2
1
3
각 패킷이 독립적으로 이동하며 도착한 순서가 다를 수 있다

## Slide 9
전송 계층 - 3 way handshake
CLOSED : 포트가 닫혀 있는 상태
LISTEN : 포트가 열린 상태로 연결 요청 대기중
SYN-SENT : 연결 요청을 위해 SYN 전송
SYN-RECEIVED : 연결 요청을 받고 클라이언트의 응답을 기다림, SYN을 수신했다는 ACK와 클라이언트 포트를 열어달라는 SYN 전송
ESTABLISHED : 포트 연결 상태
SYN : 연결 요청 플래그
ACK : 응답 플래그
플래그 : 특정 동작을 수행할지 말지 결정하는 변수
서버
CLOSED
CLOSED
SYN-SENT
SYN-RECEIVED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
SYN
SYN + ACK
ACK
LISTEN
클라이언트

## Slide 10
전송 계층 - 4 way handshake
FIN_WAIT_1 : 클라이언트가 연결을 닫으려고 할 때, FIN을 보내고 FIN_WAIT_1 상태가 되며 서버의 응답을 기다림
CLOSE_WAIT : 서버는 ACK를 보내고 CLOSE_WAIT 상태가 됨
클라이언트는 ACK를 받고 FIN_WAIT_2 상태가 됨
LAST_ACK : 서버는 ACK를 보내고 일정 시간 이후에 FIN을 보냄
TIME_WAIT : 클라이언트는 TIME_WAIT 상태가 되고 서버로 ACK를 보내서 서버는 CLOSED 상태가 됨
이후 클라이언트는 일정 시간 이후에 CLOSED 상태가 됨
FIN : 연결종료 요청
일정 시간 이후에 CLOSED가 되는 이유는 지연 패킷이 발생하는
경우를 대비하고 두 장치의 연결이 닫혔는지 확인하기 위한 것입니다.
ESTABLISHED
ESTABLISHED
FIN_WAIT_1
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT_2
CLOSED
FIN
ACK
ACK
LAST_ACK
TIME_WAIT
FIN
CLOSED
서버
클라이언트

## Slide 11
인터넷 계층
- 네트워크 패킷을 IP주소로 지정된 목적지로 전송하기 위해 사용된다
- 비연결형 프로토콜로 상대방이 데이터를 제대로 받았는지에 대해 보장하지 않는다
- IP, ARP, ICMP 등이 있다

## Slide 12
링크 계층
전선, 광섬유, 무선 등으로 실질적으로 데이터를 전달한다
물리 계층(L1)은 무선/유선 LAN을 통해 이진 데이터를 보낸다
데이터 링크 계층(L2)은 이더넷 프레임을 통해 에러 확인, 흐름 제어, 접근 제어를 한다

## Slide 13
링크 계층 - 유선 LAN
전이중화 통신 : 양쪽 장치가 동시에 송수신할 수 있는 방식, 현대에 사용되는 기술이며 충돌 감지나 방지가 불필요
CSMA/CD : 반이중화 통신기술, 과거의 유선 LAN에 사용, 데이터를 보낸 이후 충돌 발생 시 재전송
유선 LAN을 이루는 케이블
트위스트 페어 케이블 : 여덟 개의 구리선을 두 개씩 꼬아서 묶은 케이블 (LAN선)
광섬유 케이블 : 유리나 플라스틱 섬유로 제작한 케이블로 구리선보다 훨씬 빠르고 장거리 통신이 가능하다
동축 케이블 : 도체인 구리를 중심축으로 하여 절연체로 감싸고 외부 도체로 감싼 케이블

## Slide 14
링크 계층 - 무선 LAN
반이중화 통신 : 양쪽 장치가 동시에 통신할 수 없으며 한번에 한방향만 통신할 수 있는 방식
CSMA/CA : 반이중화 통신기술. 채널의 유휴여부를 감지하여 가능한 충돌을 방지하는 방식
채널 : 신호가 전송되는 주파수 대역. 다른 신호의 간섭을 줄이기 위해 주파수 대역을 분할한 것
와이파이 : 전자기기들이 무선 LAN에 연결할 수 있게 하는 기술로 무선 접속장치(AP)가 있어야 한다
BSS : 하나의 AP를 기반으로 구축된 무선 LAN 환경
ESS : 하나 이상의 BSS가 서로 연결된 것
무선 LAN을 이루는 주파수
2.4 GHz : 장애물에 영향을 덜 받아서 전송범위가 넓지만 속도가 느리다
5 GHz : 전송범위가 작지만 속도가 빠르고 채널 수도 많다

## Slide 15
링크 계층 - 이더넷 프레임
데이터 링크 계층은 이더넷 프레임을 통해 전달받은 데이터의 에러를 검출하고 캡슐화 한다
MAC 주소 : 각 장치의 LAN 카드를 구별하기 위한 고유의 식별번호
Preamble : 이더넷 프레임의 시작을 알림
SFD : 다음 바이트부터 MAC 주소가 시작됨을 알림
DMAC, SMAC : 수신, 송신 MAC 주소
EtherType : 상위 계층 프로토콜의 종류 (IPv4 or IPv6)
Payload : 전달받은 데이터
CRC : 에러 확인 비트
Preamble
SFD
DMAC
SMAC
EtherType
Payload
CRC
7 bytes
1 byte
6 bytes
6 bytes
2 bytes
4 bytes
46 - 1500 bytes
Physical layer header
이더넷 프레임

## Slide 16
계층 간 데이터 송수신 과정
데이터
데이터
TCP 헤더
데이터
TCP 헤더
IP 헤더
데이터
TCP 헤더
IP 헤더
프레임 헤더
프레임 트레일러
캡슐화
비캡슐화
애플리케이션
전송
인터넷
링크

## Slide 17
PDU (Protocol Data Unit)
네트워크에서 전달하는 데이터의 단위
제어 관련 정보들이 포함된 헤더와 데이터를 의미하는 페이로드로 구성되어 있다
전송
애플리케이션
인터넷
링크
메시지
세그먼트(TCP), 데이터그램(UDP)
패킷
프레임(데이터 링크 계층), 비트(물리 계층)

## Slide 18
네트워크 기기
영우

## Slide 19
목차
01 네트워크 기기의 처리 범위
02 애플리케이션 계층 기기
03 인터넷 계층 기기
04 데이터 링크 계층 기기
05 물리 계층 기기

## Slide 20
네트워크 기기의 처리 범위
물리
데이터 링크
네트워크
전송
세션
프레젠테이션
애플리케이션
OSI 7계층
애플리케이션 계층 : L7 스위치
데이터 링크 계층 : L2 스위치, 브리지
물리 계층 : NIC, 리피터, AP
인터넷 계층 : 라우터, L3 스위치
전송 계층 : L4 스위치
네트워크 기기는 계층별로 처리 범위를 나눌 수 있다
상위 계층을 처리하는 기기는 하위 계층을 처리할 수 있다

## Slide 21
애플리케이션 계층 기기
스위치 : 여러 장비를 연결하고 데이터 통신을 중재하며 목적지가 연결된 포트로만 데이터를 전송하는 장치
L7 스위치(= 로드밸런서) : 서버의 부하를 분산하는 기기. 필터링, 헬스 체크 등을 한다
헬스 체크 : 정상적인 서버 또는 비정상적인 서버를 판별
로드밸런서 : https://velog.io/@aroo_ming
구분 | L4 스위치 | L7 스위치
계층 | 전송 | 애플리케이션
분산 기반 | IP, 포트 | IP, 포트, URL, HTTP 헤더 등
클라우드 서비스 | NLB | ALB

## Slide 22
애플리케이션 계층 기기 – 로드밸런서
서버 이중화 : 2대 이상의 서버를 기반으로 가상 IP를 제공하여 안정적으로 서비스를 운영

## Slide 23
인터넷 계층 기기
L3 스위치(= 라우터) : L2 스위치의 기능과 라우팅 기능을 갖춘 장비. 여러 개의 네트워크를 연결, 분할, 구분
구분 | L2 스위치 | L3 스위치
참조 테이블 | MAC 주소 테이블 | 라우팅 테이블
참조 PDU | 이더넷 프레임 | IP 패킷
참조 주소 | MAC 주소 | IP 주소

## Slide 24
데이터 링크 계층 기기
L2 스위치 : 장치들의 MAC 주소를 MAC 주소 테이블을 통해 관리. IP 주소는 이해할 수 없다
브리지 : 두 개의 LAN을 상호 접속할 수 있도록 하는 연결 장치. MAC 주소 테이블 사용

## Slide 25
물리 계층 기기
NIC (Network Interface Card) : LAN 카드라고도 하며 각 카드에는 고유의 식별번호인 MAC 주소가 있다
리피터 : 들어오는 신호를 증폭하여 전달하는 장치. 현재 잘 쓰이지 않는다
AP (Access Point) : 패킷을 복사하는 장치. 유선 LAN을 무선으로 연결할 수 있다

## Slide 26
질문
TCP의 특징은 무엇인가요?
  연결지향 프로토콜, 신뢰성, 흐름제어, 혼잡제어, 가상회선 패킷 교환방식
로드밸런서를 설명해주세요.
  서버의 부하를 분산하는 기기로 서버 이중화를 통해 안정적으로 서비스를 제공할 수 있도록 하는 장치 입니다.